Требования, предъявляемые к основным номенклатурным позициям меди и их стоимость

| № п/п | Наименование | Описание номенклатуры | Засоры | Стоимость, руб/т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Медь первый сорт | Проводники тока диаметр 2-10 мм (механически разделанные), обрезь катанки, не загрязненные маслом и другими металлами, не окисленные (блестящие) без полуды, спаек, клемм, остатков изоляции, скруток | Стандартного засора нет | По согласованию |
| 2. | Медь второй сорт | Шина до 2см и косичка светлая без полуды, спаек, клемм, скруток | Стандартного засора нет | По согласованию |
| 3. | Медь третий сорт | Без полуды, спаек, клемм, скруток (если скрутка не просматривается визуально, оформляется как возврат). Допускается небольшой налет зелени (фосфор, сера, углерод) до 10 % поверхности металла, свыше 10 % принимается, как медь микс. Количество зелени на металле определяется визуально контролером лома (мастером участка). Категорически не допускается наличие латунных креплений (которые определяются как засор, а не латунь). Присутствующие медные клеммы, спайки, скрутки переводятся в медь микс в процентном соотношении (в отличие от железных и латунных). | Стандартного засора нет | По согласованию |
| 4. | Медь микс (разносорт) | Дополнительный засор выставляется на мусор, железо, остатки латуни (если таковые присутствуют). Количество газовых колонок не должно превышать 2 %, в противном случае колонки выделяются отдельно | От 0,3% | По согласованию |
| 5. | Медь газовые колонки |  | 10 % | По согласованию |
| 6. | Латунь | Дополнительный засор выставляется на алюминий, цинк, железо, грязь (накипь на трубках, самоварах, чайниках). В латуни не допускается смешивание стружки, низельберга (с пониженным содержанием меди менее 60,34 %). В противном случае металл с пониженным содержанием меди и стружка выделяются отдельно | Стандартного засора нет | По согласованию |
| 7. | Латунь ЛК 75 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами: полосы, листы, лента, проволока, трубы, прутки | Стандартного засора нет | По согласованию |
| 8. | Стружка (медная, бронзовая, латунная) |  | От 1 % | По согласованию |
| 9. | Радиаторы | Засор выставляется на железо, глину, масло, землю (копанные радиаторы), который определяется контролером лома (мастером) в присутствии представителя поставщика | Стандартного засора нет | По согласованию |
| 10. | Бронза | Содержание меди от 81,82 %, принимается без железа, баббита | Стандартного засора нет | По согласованию |
| 11. | Радиаторы тепловозные | Засор выставляется на железо, глину, масло, землю (копанные радиаторы), который определяется контролером лома (мастером) в присутствии представителя поставщика | Стандартного засора нет | По согласованию |
| 12. | Медьсодержащий шлак | Принимается по результатам лабораторных испытанияй | Стандартного засора нет | По согласованию |

Контактный телефон: 8 (8342) 27-03-75.